Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

379/2005 Sb.

§9

(1) Na místech, kde je podle §8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

§7

V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály dávané rukou a hlasové signály; barva značek a světelných signálů musí odpovídat tabulce barev a jejich významu.

Vybráno z přílohy:

ČSN ISO 3864

Značky zákazu

Barva pozadí: bílá

Kruhový a šikmý pás: červený

Symbol nebo text: černý

Symbol nebo text musí být umístěn ve středu značky a nesmí překrývat šikmý pás.

Doporučuje se, aby červená barva pokrývala nejméně 35 % plochy značky.

V případě, že nelze přesně vystihnout význam značky symbolem, je třeba dát přednost použití značky zákazu bez symbolu, s textem na doplňkové tabulce, nebo použití textu místo symbolu na značce zákazu.

Vztah mezi rozměry bezpečnostních značek a vzdáleností pozorování (pouze pro informaci)

Vztah mezi největší vzdáleností l , ze které jsou bezpečnostní značky ještě rozlišitelné, a nejmenší plochou bezpečnostní značky A je dán vztahem

l2

A > ------

2000

kde A a l jsou v m2 a m

tento vzorec lze použít pro vzdálenost l menší než asi 50 m

Doporučené rozměry bezpečnostních značek a tabulek:

| základní čtverec strana a | průměr kruhu s | mezikruží t1 | šikmý pruh t2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105% | 100% | 14% | 10% |
| příklad v mm |  |  |  |
| 105 | 100 | 14 | 10 |
| 210 | 204 | 28 | 20 |